## Slide 1: Redes Neuras em Visão Computacional

## Slide 2: Apresentações
Luiz Henrique B. Lago
Cap 14 – Deep Computer Vision using Convolutional Neural Networks

## Slide 3: Visão Computacional
Analisar, interpretar e extrair informações de imagens;
Características de animais:
  Reconhecer faces familiares;
  Contar objetos;
  Identificar cenários;

## Slide 4: Visão Computacional
Informações facilmente reconhecidas:
  São 3 Cachorros;
  Estão num campo;
  O do meio carrega algo;
Como abstrair isso para que uma máquina entenda?

## Slide 5: Arquitetura do Córtex Visual
Como o ser humano entende essas imagens?
Pesquisa de David H. Hubel e Torsten Wiesel (1958 e 1959);
Neurônios com campos de percepções pequenos;
Neurônios especializados:
  Linhas;
  Contornos;
  Formas;
  Reconhecimento de objeto;
  Etc..

## Slide 6: Arquitetura do Córtex Visual
Neurônios com um campo visual maior:
  Reagiam a padrões mais complexos;
  Eram baseados na saída dos neurônios de campo visual menor;
Usavam os padrões simples encontrados para gerar padrões mais complexos;

## Slide 7: Redes Convolucionais
Rede com neurônios:
  Especializados em reconhecimentos de padrões;
  Campo de visão pequeno;
Cada camada da rede se especializa em reconhecimentos mais complexos que a camada anterior;

## Slide 8: Redes Convolucionais
Cada camada é conectada a uma fração da camada anterior;
  Campo de percepção;
Uma rede pode conter múltiplas camadas;
A primeira camada é sempre a imagem de entrada;

## Slide 9: Redes Convolucionais (Conceitos)
Kernel size:
  Campo de percepção do neurônio;
É o tamanho do campo em altura x largura que o vai receber como input da camada anterior;
Altura e largura podem ter tamanhos diferentes

## Slide 10: Redes Convolucionais (Conceitos)
Tamanho da nova camada atual:
Campo de visão do neurônio:

## Slide 11: Redes Convolucionais (Conceitos)
Padding Zero:
Algumas vezes queremos que a camada tenha o mesmo tamanho que a anterior;
Adicionamos um espaçamento de zeros para preencher as casas não existentes;

## Slide 12: Redes Convolucionais (Conceitos)
Mesmo tamanho das camadas;
Campo de visão do neurônio:

## Slide 13: Redes Convolucionais (Conceitos)
Stride:
Define o passo entre um campo e percepção e outro;
Podem ser definidos verticalmente e horizontalmente independentes;
Sem a opção padding zero, parte do input podem ser ignorado;

## Slide 14: Redes Convolucionais (Conceitos)
Campo de visão do neurônio:
Novo tamanho é dividido pelo stride;

## Slide 15: Filtros
É a matriz de pesos aplicada ao campo de percepção do neurônio.
Os filtros vão ser produzidos a partir do treinamento da rede.

## Slide 16: Mapa de Características
Uma camada de neurônios que aplicam o mesmo filtro criam um feature map;
Tem como objetivo destacar áreas da imagem no qual o filtro foi melhor ativado;
  Mapa de ativação;
A quantidade de feature maps definem o comprimento da camada;

## Slide 17: Mapa de Características
Para cada filtro se obtém uma representação do mapa de características, em que cada pixel é a saída de um neurônio;

## Slide 18: Mapa de Características
Um neurônio da camada K está conectado aos neurônios da camada K-1 no campo de percepção dentro de todos os mapas de características;

## Slide 19: Camada Convolucional
Uma camada convolucional é o principal bloco de construção de uma rede convolucional;
Ela contém um grupo de filtros e gera um vários mapas de características;
Nem todas as camadas de uma rede convolucional são camadas convolucionais;

## Slide 20: Canais
Define o comprimento de cada nível;
Numa imagem, geralmente os canais são divididos pelos tons de cores (RGB);
A quantidade de feature maps representa também a quantidade de canais;

## Slide 21: Camadas de Agrupamento
Tem como objetivo reduzir a matriz de informações de uma camada para outra;
Cada neurónio também tem seu campo de percepção;
Não contém pesos, ao invés, utiliza funções de agregação;
  Eg. Max, Min, Sum
A saída terá a mesma quantidade de canais que a entrada;

## Slide 22: Camada de Agrupamento
Exemplos concretos:
  Sem zero padding;
  Kernel size 2;
  Stride 2;
Executa a média arredondada nos dados de entrada;

## Slide 23: Construção de uma rede Convolucional
Geralmente uma rede convolucional é composta por:
  Grupos de camadas convolucionais e uma camada de pooling;
  Ao final algumas camadas de uma rede totalmente conectada;
  A ultima camada resulta na predição de rede;
Identificador de Padrões
Classificador

## Slide 24: Construção de uma rede Convolucional
(Aqui vai um slide mais voltado para a construção de uma rede dessas. Talvez envolva código?? Quem sabe...)

## Slide 25: Construindo a saída
A saída de uma rede pode variar entre:
  Classificação;
  Localização;
  Detecção de Objetos;
  Segmentação;

## Slide 26: Classificação e Localização
As ultimas camadas são uma rede neural totalmente conectada;
Classificação:
  Função softmax;
  Cada neurônio de saída representa sim ou não;
Localização:
  Valor entre 0 e 1;
  Cada neurônio de saída representa um eixo na posição do objeto detectado;

## Slide 27: Classificação e Localização
Número fixo de neurônios de saída;
  Problemas para detectar mais de um objeto;
Precisa que os dados de treinamento já estejam classificados ou localizados;

## Slide 28: Detecção de Objetos
Método simples:
  Dividir a imagem principal;
  Testar a classificação e localização de cada parte;
Lista de todas as localizações;
Desvantagens:
  Não existe tamanho padrão;
  Reprocessamento;
  Dois objetos no mesmo pedaço;
  Pode detectar o mesmo objeto;

## Slide 29: Rede Totalmente Convolucional
Substituir a rede totalmente conectada:
  Imagens de qualquer tamanho podem ser carregadas;
    Imagens maiores resultam saídas maiores;
  CNN podem ser convertidas em FCN;

## Slide 30: Rede Totalmente Conectada
Funcionamento:
Aqui vai uma imagem que ainda não terminei de confeccionar
Aqui vai uma explicação bem difícil e complicada

## Slide 31: YOLO!!!!
Arquitetura usando FCN;
Método rápido e preciso de detecção de objetos;
  Detecta em tempo real para vídeos;
Código aberto desenvolvido em C;
  Diversas variantes;

## Slide 32: Implementação?
Sei não....